Техническое задание:

Ультразвуковое моечное оборудования для очистки

поверхности

Наименование организации: РПРЗ

Вид деятельности: раскрой металла/штамповка

Адрес: ул. Менжинского 2

Телефон: +7 863 250 38 92

Факс:

Должность, Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон: Руководитель направления, Автонеев Александр

+7 863 250 38 92

e-mail: pr203857@oaorsm.ru

Страница в Интернет: https://rprz.ru/

Примечания:

Дата заполнения: 06.02.2020

| 1 | Изделия подлежащие мойке | Детали получаемые холодной штамповкой |
| --- | --- | --- |
| 2 | Материалы изделий (тип, марка) | 1.4512 EN 10088-2 1.4509 EN 10088-2 |
| 3 | Габаритные размеры изделий (ВхШхД), мм / Масса, кг | КД деталей приложено |
| 4 | Наличие сложных полостей и отверстий | нет |
| 5 | По возможности предоставьте эскиз изделий | Приложены |
| 6 | Производительность: | Не менее 300 000 дет в месяц Не менее 10 тонн в месяц Габариты и вес деталей см. Приложение 1 |
| 7 | От каких загрязнений необходимо очистить изделия: | технологическая смазка Волгол140 (тех. характеристики приложены) (и др.), стружка, оксидная пленка, коррозия, консервант |
| 8 | Способ нагрева ТМС и воздуха для осушения | Электричество |
| 9 | Способ доставки изделий до установки, машины, линии | В таре |
| 10 | Необходимость защиты изделий после обработки: | 1,5 месяца |
| 11 | Необходимость нанесение какого-либо покрытия - вид - способ | Ингибиторная пленка на изделиях для защиты от коррозии деталей из черного металла |
| 12 | В результате каких процессов образовались загрязнения? | В процессе хранения и производства |
| 13 | Операция, предшествующая процессу подготовки поверхности изделий | Штамповка |
| 14 | Операция, следующая за процессом подготовки поверхности изделий | Сварка, окраска, сборка |
| 15 | Способ загрузки изделий в рабочую зону оборудования | ручной |
| 16 | Способ перемещение корзин между разными ваннами | Автоматизированный |
| 17 | Грузоподъемность корзин | Не менее 20 кг |
| 18 | Очистка моющего раствора | При помощи фильтров |
| 19 | Маслосъемник | Предусмотреть конструкцией |
| 20 | Какое пространство (ВхШхГ) планируется выделить в цехе под оборудование? | Не более 12 кв.м |

Руководитель проекта						         А.А. Автонеев